## Slide 1: First Instructions
Exercises from Adventures in Assembly by xorpd

## Slide 2: Exercise X
 | EAX | EBX | ECX
 | ?????? | ?????? | ??????
 | ?????? | ?????? | ??????
 | ?????? | ?????? | ??????
 | ?????? | ?????? | ??????

## Slide 3: Exercise 0
 | EAX | EBX | ECX
mov ah,5Bh | 0x00005B00 | ?????? | ??????
mov cx,0BEEFh | 0x00005B00 | ?????? | 0x0000BEEF
mov ebx,ecx | 0x00005B00 | 0x0000BEEF | 0x0000BEEF
mov ah,bl | 0x0000EF00 | 0x0000BEEF | 0x0000BEEF

## Slide 4: Exercise 1
 | EAX | EBX | ECX
 | 0x00000001 | ?????? | ??????
add eax,1 | 0x00000002 | ?????? | ??????
add eax,eax | 0x00000004 | ?????? | ??????
add eax,eax | 0x00000008 | ?????? | ??????

## Slide 5: Exercise 2
 | EAX | EBX | ECX
 | 0x00000005 | ?????? | ??????
mov ecx,eax | 0x00000005 | ?????? | 0x00000005
add ecx,ecx | 0x00000005 | ?????? | 0x0000000A
add ecx,eax | 0x00000005 | ?????? | 0x0000000F
add ecx,3h | 0x00000005 | ?????? | 0x00000012
mov eax,ecx | 0x00000012 | ?????? | 0x00000012

## Slide 6: Exercise 3
 | EAX | EBX | EDX
 | 0x00000001 | ?????? | ??????
mov edx, eax | 0x00000001 | ?????? | 0x00000001
add edx, edx | ?????? | ?????? | 0x00000002
add edx, edx | ?????? | ?????? | 0x00000004
add edx, edx | ?????? | ?????? | 0x00000008
sub edx, eax | ?????? | ?????? | 0x00000007
mov eax, edx | 0x00000007 | ?????? | 0x00000007

## Slide 7: Exercise 4
 | EAX | EBX | ECX | EDX
 | 0x00000001 | 0x000000001 | 0x00000002 | ??????
add eax, ebx | 0x00000002 | 0x000000001 | 0x00000002 | ??????
add eax, ecx | 0x00000004 | 0x000000001 | 0x00000002 | ??????
mov edx, eax | 0x00000004 | 0x000000001 | 0x00000002 | 0x00000004

## Slide 8: Exercise 5 - Bonus
 | EAX | EBX | ECX | EDX
 | 0x000000FF | ?????? | ?????? | ??????
mov edx, al | 0x000000FF | ?????? | ?????? | 0x000000FF

## Slide 9: Exercise 6 – Bonus 5*eax + 3*ecx + 1
 | EDX | EAX | ECX | EBX
 | ?????? | 0x00000002 | 0x00000004 | ??????
mov bl, 5 | ?????? | 0x00000002 | 0x00000004 | 0x00000005
mov bh, 3 | ?????? | 0x00000002 | 0x00000004 | 0x00000305
mul bl | 0x00000000 | 0x0000000A | 0x00000004 | 0x00000305
mov edx, eax | 0x0000000A | 0x0000000A | 0x00000004 | 0x00000305
mov eax, ecx | 0x0000000A | 0x00000004 | 0x00000004 | 0x00000305
mov ecx, edx | 0x0000000A | 0x00000004 | 0x0000000A | 0x00000305
mul bh | 0x00000000 | 0x0000000C | 0x0000000A | 0x00000305
add eax, ecx | 0x00000000 | 0x00000016 | 0x0000000A | 0x00000305
inc eax | 0x00000000 | 0x00000017 | 0x0000000A | 0x00000305

## Slide 10: Exercise 7 – Bonus
 | EDX | EAX | ECX | EBX
 | ?????? | 0x00000001 | ?????? | ??????
add eax, 0xFFFFFFFF | ?????? | 0x00000000 | ?????? | ??????

## Slide 11: Exercise 8 – Bonus
 | EDX | EAX | ECX | EBX
 | ?????? | 0x00000002 | ?????? | ??????
mov ebx, eax | ?????? | 0x00000002 | ?????? | 0x00000002
mul ebx | ?????? | 0x00000004 | ?????? | 0x00000002